## Slide 1: Fuzzy Logic với 8051 MCUs
Tổng quan - Cấu trúc - Chương trình - Ứng dụng
ĐH Bách khoa TP.HCM
VP2000-Cơ điện tử

## Slide 2: Tổng quan
Mối quan hệ giữa đầu vào và cơ cấu chấp hành: “if…then…”  fuzzy logic
8051 có sẵn bộ nhớ và một số phép tính đơn giản +,-,x,/ phù hợp cho việc tính toán nhỏ
Thiết kế nhỏ, gon, cho các cơ cấu chấp hành không qua phức tạp
Chương trình dịch từ matlabC8051 asm
Một số họ MCUs đời mới có tích hợp bộ chuyển đổi A/D & D/A

## Slide 3: Cấu trúc

## Slide 4: Chương trình
8bit-A/D : giá trị từ 0..255 thay thế cho 0..1
Nếu nhiều ngõ vào  chia thành các phân vùng
Trong ứng dụng tự động, với 40 mảng MF đầu vào  10K bộ nhớ mã

## Slide 5: Chương trình
Làm ‘mờ’ tín hiệu vào:
    FUZZY: MOV A, B
    MOV DPTR, #HAM1
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV R0, A
    MOV A, B
    MOV DPTR, #HAM2
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV R1, A
    MOV A, B
    MOV DPTR, #HAM3
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV R2, A
    RET

## Slide 6: Chương trình
Xử lý tín hiệu vào theo ‘mờ’
ORG 0000H
TD1 EQU 0
TD2 EQU 128
TD3 EQU 255
LOOPCONTROL:
ACALL ADC
ACALL FUZZY
ACALL DEFUZZY
ACALL DAC
SJMP LOOPCONTROL

## Slide 7: Chương trình
Giải ‘mờ’
DEFUZZY:
MOV A, R0
ADD A, R1
ADD A, R2
RRC A
MOV B, A ;B = ?? = Very Important
MOV A, #255
DIV AB
MOV R3, A ;R3 = gia tri nhan vao cuoi cung
MOV A, R0
MOV B, #TD1
MUL AB
MOV R4, A
MOV R5, B
MOV A, R1
MOV B, #TD2
MUL AB
ADD A, R4
MOV R4, A
MOV A, B
ADDC A, #0
ADD A, R5
MOV R5, A
MOV A, R2
MOV B, #TD3
MUL AB
ADD A, R4
MOV R4, A
MOV A, B
ADDC A, #0
ADD A, R5
MOV R5, A
; Chi lay gia tri cua A: gia tri lon
RRC A
MOV B, R3
MUL AB ;Sau lenh nay A se chua gia tri dieu khien tu 0-255
RET ;do do khong can quan tam den B

## Slide 8: Kết luận
Ưu điểm:
  Ứng dụng trong các cơ cấu không qua phức tạp, cần gọn nhẹ
  Dễ dàng thiết kế và sử dụng trên nền 8051 asm code hoặc thông qua các compiler khác
  Phần cứng có thể bổ trợ cho các bộ điều khiển tuyến tính và phi tuyến ‘cứng’ trong các module
Nhược điểm:
  Chương trình tính toán phức tạp
  Bộ nhớ nhỏ
  Không linh động điều chỉnh luật ‘mờ’

## Slide 9: Hết
Tài liệu tham khảo
  Zhimin Ding- Implementing fuzzy logic control with XA – Philips corp.
  Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước- Kỹ thuật điều khiển mờ- NXB KHKT
  Cảm ơn vì đã lắng nghe !!!